采 购 需 求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

一、项目概况

本项目拟采购互动触控智能一体机，用于提升教学质量。

二、采购内容

标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 350,000.00

采购包最高限价（元）: 350,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动触控智能一体机 | 1.00 | 350,000.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

三、技术参数

采购包1：

标的名称：互动触控智能一体机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 互动触控智能一体机（数量：11台）（核心产品） 一、基础性能 1.整体采用全金属外壳，边角弧形一体化设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.屏幕≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 3.在Windows和Android双系统下均支持≥20点及触控、书写，支持手势擦除功能。 4.内置2.2声道扬声器，顶置发声，额定总功率≥60W，支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章） 5.内置摄像头，拍摄照片像素数≥1600万，支持拍摄输出4K分辨率视频，摄像头视场角≥135°。 6.具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 7.前置双系统USB3.0接口≥2路，Type C接口≥1路。 8.前置物理按键≥5个，支持开关机、音量调节、护眼、录屏等。 二、功能要求 1.支持护眼模式，可通过前置物理按键启用护眼模式。 2.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 3.支持5个自定义前置按键，可自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章） 4.支持通过人脸识别进行登录账号，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人。 5.全通道侧边栏支持放大任意区域内容，快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，自主选择所需截取的屏幕范围。 6.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，支持Wi-Fi6，支持蓝牙Bluetooth 5.2。 7.关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 8.内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 9.教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该盘符，支持进行重启、关机、锁屏操作。 10.支持通过USB方式连接视频展台，支持一键打开/关闭展台软件，在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当连接/断开连接时，提供实时反馈，支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章） 三、系统要求 1.嵌入式系统版本≥Android 11。 2.OPS模块配置≥处理器I5十代、内存8G DDR4、硬盘256G固态硬盘。 3.OPS模块和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章） 4.OPS模块具有标准PC防盗锁孔，USB、HDMI接口。 5.OPS模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 四、软件及资源 1.须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系，根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 2.具备教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。 3.通用工具：图章笔≥15种图案样式，放大镜可设置放大比例及聚光灯效果，支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换。 4.互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的≥100000份的交互式课件。 5.课堂小测：提供≥40000道数学试题，试题覆盖人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本教材，试题根据教材章节、知识点精准归纳，在章节与知识点基础上依据教学场景及试题难度分为课堂小测、基础练习、提高练习、单元评测、专题知识评测等试题模块，教师可根据自身需求选择已有套题或自行组卷形成个性化套题。 6.微课视频：提供涵盖初中、高中≥2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容应≥三个主要学科，微课内容可在线点播，下载至课件播放。 五、助手终端 1.终端具有USB传输接口，传输速度≥5M/秒。 2.自带多媒体格式一键转化专用程序，支持视频、音频、图片、画画面剪裁等内嵌程序，支持实施更新和实时删减、转换功能。 3.存储空间具有数据保护能力，自带磁盘清理功能，兼容互动一体机和电脑。 |
| ★ | 2 | 集中控制管理系统（数量：1套） 1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 2.使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3.可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备，支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 4.远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 5.远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、定时段锁屏等功能。 6.支持实时展示不少于20台设备运行画面，可切换画面模式/列表模式。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章） 7.支持在发送消息通知时，自动监测是否存在敏感/违规文字，信息安全可控。 8.支持一键开启不良弹窗AI拦截过滤，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。 9.信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 10.操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 |
| ★ | 3 | 视频展台（数量：11台） 一、硬件要求 1.采用≥800万像素摄像头；USB直接供电，USB连线采用隐藏式设计，无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.采用圆弧式设计，无锐角，同时托板采用磁吸吸附式结构。 3.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。 4.摄像头防护等级达到IP4X级别。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告扫描件并加盖供应商公章） 二、软件功能 1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 5.具有故障自动检测功能：在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测原因并给出引导性解决方案（硬件连接、显卡驱动、摄像头占用等问题）。 |
| ★ | 4 | 推拉绿板（数量：11套） 1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。 2.书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。 3.大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型。 |
| ★ | 5 | 音箱（数量：11套） 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.功率:2*15W，端口：220V电源接口*1、Linein*1、USB*1。 4.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。 5.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功。 |
| ★ | 6 | 麦克风（数量：11个） 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码。 3.支持快速充电与超低功耗工作模式。 |

四、商务要求

（一）、交货时间

采购包1：

自合同签订之日起5日

（二）、交货地点

采购包1：

巴州区第六中学（蚕种站）校区（★实质性要求）

（三）、支付方式

采购包1：

分期付款

（四）支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后  ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 65.00%。

采购包1： 付款条件说明： 余下5%自验收合格签字之日起（365日）后的 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 5.00%。

（五）验收标准和方法

采购包1：

严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

（六）包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。（★实质性要求）

（七）质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期3年（★实质性要求）

（八）违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1、采购人违约责任 (1) 采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之三/天的违约金；逾期付款超过15天的，供应商有权终止合同； (2)采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。 2、供应商违约责任 (1)供应商交付的货物质量与询价文件要求的；响应文件响应的；合同约定的以上3项如不相符合，供应商应向采购人支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。 (2)供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过15天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之三十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。 (3)供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的百分之三十的赔偿金给采购人。 (4)供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 (5)供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 争议解决的方式包括协商、仲裁、诉讼等。

（九）其他要求

其他商务要求（★实质性要求）：1.售后服务要求：1.1成交供应商提供7*24小时技术支持，接到故障报修后30分钟内响应，6小时内到达现场，24小时内排除故障；1.2涉及到软件需要升级的设备，供应商需免费提供升级服务。（所需费用包括在投标报价的总价中） 2.安全责任：在履行合同过程中，因供应商自身或其工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成的人员安全责任及事故责任由供应商负责，如对采购人造成损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此应承担相应的责任。 3.质量要求：成交供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，货物表面无划伤、 无碰撞痕迹。 4.其他要求：4.1签订合同时成交供应商提供参数中要求的检测报告原件备查。核心产品报告如与询价文件要求的不一致我方拒绝签订供应合同。项目成果验收时采购人必须邀请主管局相关股室及通过复合性审查环节合格的报价供应商一同监督查验。安装时每套安装调试一步到位同时交班级使用。如所安装的产品低于询价文件要求，我方不予以验收。如设备已使用，供应商自行无条件负责虚假响应设备所带来的产品磨损折旧、包装、安装、拆卸、法律责任和其他所有经济损失，采购方无需负任何责任和损失。拆卸虚假响应合同内所包含的设备时必须做到拆一套恢复一套原有设备并调试合格且能正常使用不影响各教学班上课，采购人无需承担拆卸、恢复安装过程中产生的各项费用及安全责任、所有的法律责任导致的一切经济赔偿；4.2根据《政府机关使用正版软件管理办法》（国发办[2013]88号）文件要求，本次采购项目涉及软件部分，供应商所提供的所有相关软件均须为正版软件；4.3拆除原有老旧电子白板并搬运到校内库房；4.4该项目合同签订之日起5日内一次性供货，随即在3日内完成安装调试，不接受分批次供货。