## 采购参数

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 一、项目概况

本项目需采购多功能触控一体机一批，用于日常教学。

### 二、采购内容

#### （一）、标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 722,000.00

采购包最高限价（元）: 722,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能触控一体机 | 32.00 | 722,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 三、技术参数

采购包1：

标的名称：多功能触控一体机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 序号 名称 技术参数 数量 单位 1 多功能触控一体机（核心产品） 一、整体设计： 1.材质结构：采用高强度金属结构边框，表面为烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热；一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，符合幼儿教学环境要求。 二、液晶屏要求： 1.液晶屏显示尺寸：≥75英寸；亮度≥350cd/m²；对比度≥5000:1；分辨率≥3840×2160，支持在4K分辨率下屏幕刷新率不低于 60Hz；NTSC标准下色彩覆盖率≥95%。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 2.屏体采用≤3.5mm厚度防眩全钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏7级，表面强度不低于100MPa。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 3.采用物理防蓝光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%，低蓝光模式屏幕色温无变化。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 三、触摸部分要求： 1.在Windows 和Android 系统中支持≥20 点同时触控及书写，触控高度和识别直径≤2mm，书写延迟≤15ms。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 2. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 3.具备快捷设置触摸菜单，支持在Windows 系统下对信号源切换、亮度、音量调节等进行设置后，在 Android 系统下实现默认对应设置，无需重复设置，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 4.具备抗强光干扰性能，能在不低于200K LUX照度的光照下保证正常触摸和书写。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 5.支持手势触摸识别功能，可多指熄屏、手势擦除、屏幕下移、循环滑动切换主页、Windows桌面以及应用页等，可通过手势鸟瞰多媒体当前所有运行任务窗口，可点击任意一个窗口画面为全屏画面。 四、硬件要求： 1.前置接口: USB3.0≥2，HDMI≥1，Type-C≥1；其它接口: USB≥1， HDMI≥1，RS232≥1，网络接口≥1，Audio≥1。 2.前置物理功能按键，支持复合功能，具有中文标识，可实现包含电源、音量+、音量-、设置、主页、童锁、护眼、录屏、截屏、电脑系统还原等功能。 3.嵌入式系统版本不低于安卓11.0或采用深度定制教学专用系统，内存不低于2G，存储空间不低于8G，支持存储扩展功能，容量不低于32G。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 4.内置≥1300万像素摄像头，支持2D降噪，水平视场角≥120°，画面畸变不大于5%，摄像头具备工作指示灯，支持AI识别人像，远程巡课；内置不低于4阵列麦克风，拾音角度≥180°，支持不低于10M距离拾音。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 5.内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点。 6.内置蓝牙（非OPS）：工作距离≥12米，可连接蓝牙手机、音响等外部蓝牙设备。 7.具备一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与教师人声同步录制。 8.内置带复位功能的无线麦克风接收器，支持接入配套无线麦克风后直接通过一体机内置音箱进行扩声；无线麦克风声音延时小于50ms，支持一键静音、配对和关机功能，支持磁吸充电及Type-C固件升级。 9.一键自检：支持对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态和故障提示。 10.无线投屏：无需外接硬件即可实现无线投屏，支持WIN、苹果笔记本电脑投屏，无需在安卓、苹果、PAD等移动端安装软件，可实现以上移动端投屏，可同时支持4-8路投屏，可同时推送视频和音频。 11.支持全通道窗口一键半屏 (窗口下移) 功能，可通过手势操作、侧边快捷功能键等对显示窗口进行下移，并支持点击恢复显示全屏窗口。 12.具备前置笔槽，可放置书写笔、教鞭等，书写笔两头的大小可分别书写不同粗细笔迹。 五、内置OPS电脑要求： 1.抽拉内置式，侧置出风散热设计，可实现无单独接线的插拔。 2.CPU不低于第十一代I5处理器； 内存不低于8G DDR4配置；硬盘不低于256G SSD配置；万兆级接口，传输速率不低于10Gbps。 3.具有独立非外扩展的数据接口：≥1路HDMI ，≥3路USB，≥1路DP，≥1路Type-C。 4. 原厂预装操作系统。 32 台 2 幼教资源软件 智慧教学系统软件： 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域，须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用，系统资源内容不含有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式，操作简单互动性强，具有简单方便操作的用户体验。 3.教学课件资源中，应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，在教学课件资源中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 4.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于1000篇。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 5.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于1000个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 6.教学系统在内容资源上为教师提供不少于1000张的高清图片，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 7.教学系统提供的高清视频资源内容应包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 8.软件须为幼师提供线上培训资源平台，通过教学软件一键访问Web端，跳转至云课网站，通过扫码登陆，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括公开课、保健管理、安全管理、户外活动、区域活动、领域活动、教学游戏、教具制作、早操、古诗操、韵律操律动资源等高清视频资源，资源总数不少于3000个；支持通过下载手机客户端学习。 9.教学系统提供的经典故事高清视频资源内容上应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。 10.教学系统提供的高清视频资源内容上应包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等分类的国学资源。 11.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，数量不少于400个。 12.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 13.教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于 100 首。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 14.教学系统园务版块内容包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等资源，支持下载、编辑，资源应不少于150个。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 15.教学系统支持账号、密码登陆，登陆后可以显示园所的名称，支持修改登陆账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。 16.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G，提供软件功能截图用以佐证。 画板软件： 1.系统提供画板软件，专为幼儿园教学场景需要定制研发，UI设计卡通风格，简洁明了，且严格遵循教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。 2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷不少于30种颜色设置、5种粗细线条设置，画笔支持10指同时触摸划线，支持手势擦除，擦除范围大小可根据手掌接触屏幕面积大小自动调节，支持不少于3种板擦大小，笔迹撤销及撤销恢复操作可达6次。 3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类不少于 10 种形状的图形，填充颜色不少于 30 种；动物类型贴纸不少于80种、卡通类型贴纸不少于40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。 5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。 6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 7.画板软件支持在windows、Android系统下安装，分辨率支持1920*1080和3840*2160。 8.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（需提供第三方检测机构出具的针对该项所有参数的检测报告扫描件并加盖供应商公章） 32 套 3 交互设备终端安全管理系统软件 1.产品包含1个管理控制中心软件及32个终端客户端软件授权，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。 2.单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件。 3.支持安装系统包括：Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11等。 4.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 5.支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 6.支持基于微软活动目录（MS Active Directory），通过LDAP协议将用户组织架构和用户信息同步到EDR管理平台并进行自动分组。 7.支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 8.支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议。 9.支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 10.支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具。 11.支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端。（提供证明资料并加盖供应商公章） 12.可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别。 13.支持对Windows终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况。（提供证明资料并加盖供应商公章） 32 套 4 设备集控管理软件 1.支持云端部署。 2.具有安全管理功能，首次登录、切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性。 3.具有多层级用户管理功能，支持按教育局、幼儿园设置不同权限的管理员。 4.支持查看网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁）、信号源切换、还原OPS电脑操作系统等操作。 5.支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频。 6.支持向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色。 7.具有巡课管理功能，支持同时查看不少于32台设备的当前屏幕画面，可切换摄像头画面，同步教室声音。 8.支持数据统计功能，以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计，统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用统计等，支持以统计图表显示及以excel格式导出，支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至管理员移动端中。 32 套 |

### 四、商务要求

#### （一）交货时间

采购包1：

自合同签订之日起7日

#### （二）交货地点

采购包1：

巴中市巴州区第四小学校（★实质性要求）

#### （三）支付方式

采购包1：

分期付款

#### （四）支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目验收合格后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### （五）验收标准和方法

采购包1：

严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

#### （六）包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。（★实质性要求）

#### （七）质量保修范围和保修期

采购包1：

整机质保期 1 年。（★实质性要求）

#### （八）违约责任与解决争议的方法

采购包1：

当事人在尊重双方利益的基础上，就争议的事项协商一致达成和解协议，合同当事人协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院，寻求司法解决。

#### 五、其他要求

售后服务要求（★实质性要求）：成交供应商提供7*24小时技术支持，接到故障报修后30分钟内响应，6小时内到达现场，24小时内排除故障。